Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379). Показано на примере телевизора SONY KV-M2530

D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить.

Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя. Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6.

Замена TDA8178 на TDA8172.
Попался в ремонт THOMSON, шасси ICC7, кадровая развертка собрана на TDA8178. Новая микросхема была куплена больше, чем за $10. Но микросхема оказалась перепиленной с TDA8172. Чем покупать неизвестно чего, да и родная тоже ведь сгорела, решил заменить на нее. Слишком очевидна экономия денег. Схему включения взял от AIWA-2002. Разница в микросхемах — в подаче напряжения на 3 ногу. В TDA8178 подается 65 В. Эта цепь отрубается (а она уже сама отрублена, поскольку J238 (4R7) наверняка сгорел), а нога 3 подключается к ноге 6 через электролит (220 мкФ х 50 В) плюсом к ноге 6. Диоды DF16 и DF18 от 3 ноги тоже отпаять. К ноге 7 подключить емкость 10 мкФ х 50 В минусом на землю и через делитель 30* кОм (верх) — 3,6 кОм (низ) подать 24 В. Емкости и резисторы напаять со стороны печати.